| ЭЛЕМЕНТ | СВЕДЕНИЯ ОБ ИНТЕГРАЦИИ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Состав ШАУ НО |
| Контроллер ШАУ НО с GSM модемом [1] | + |  |
| Счетчик электроэнергии [2] |  |  |
| Технологический пульт с ЖК индикатором [3] |  |  |
| Внутренний обогрев ШАУ НО [1] |  |  |
| Количество каналов управления нагрузками |  |  |
| Ток нагрузок [4] |  |  |
| Контроль состояния оборудования с выходом типа «сухой контакт» [5] |
| Вход для датчика пожара |  |  |
| Вход для датчика охраны |  |  |
| Дистанционный мониторинг и управление |
| Программное обеспечение центрального диспетчерского пункта [1] |  |  |
| Дополнительные сведения |
| Дополнительные требования в произвольной форме |  |

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ АСУ НО

КАРТА ЗАКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ

[1] Указать «+», при наличии элемента/функции, «-» - при отсутствии.

[2] Счетчик электроэнергии.

- «ВСТРОЕННЫЙ (МЕРКУРИЙ)» - включить в комплект поставки (интегрировать в ШАУ НО) счетчик электроэнергии МЕРКУРИЙ.

- «ВНЕШНИЙ (МЕРКУРИЙ)» - обеспечить возможность подключения внешнего (уже имеющегося) счетчика электроэнергии МЕРКУРИЙ по интерфейсу RS-485.

- «ВНЕШНИЙ (МАРКА И МОДЕЛЬ СЧЕТЧИКА)» - обеспечить возможность подключения по интерфейсу RS-485 внешнего (уже имеющегося) счетчика электроэнергии, марка и модель которого определяется в соответствии со значением в скобках.

- «ОТСУТСТВУЕТ» - счетчик электроэнергии отсутствует.

Примечание. Возможность подключения к ШАУ НО внешнего прибора учета не из модельного ряда счетчиков электроэнергии МЕРКУРИЙ, повлечет за собой доработку программы микроконтроллера, что скажется  на сроках поставки оборудования.

[3] Технологический пульт с ЖК индикатором.

- «ВСТРОЕННЫЙ» - технологический пульт с ЖК индикатором интегрирован в ШАУ НО.

- «ВНЕШНИЙ» - переносной вариант технологический пульта.

- «ОТСУТСТВУЕТ» - технологический пульт с ЖК индикатором отсутствует.

[4] Ток нагрузок.

Указать допустимый ток контактов главных цепей пускателей интегрируемых в ШАУ НО. При отсутствии потребности в интегрированных силовых элементах, указать значение «БЕЗ ПУСКАТЕЛЕЙ».

[5] Вход типа «сухой контакт».

Для каждого из датчиков указать параметры реакции: «НА ЗАМЫКАНИЕ» или «НА РАЗМЫКАНИЕ». Указать «НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ» - при отсутствии датчика.